E K O L O G U S  Sp. z o.o.

Zakład Badań i Ekspertyz

Bielsko - Biała, ul. Jaskółcza 29

tel./fax (0-33) 496-03-00

e-mail : ekologus@ekologus.pl  http://www.ekologus.pl

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na:

„BUDOWIE CENTRUM REKREACJI 
 ( crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)
 w MIEŚCIE SZCZYRK”

na działkach Nr 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944, 5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5, 5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1.

Inwestor:

Urząd Miasta w Szczyrku

43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4

Prezes Ekologus Sp. z o.o.:		mgr inż. Anna Buchta

Opracowanie:			 	mgr inż. Elżbieta  Chrobak

B I E L S K O  -  B I A Ł A     luty 2009 r.

SPIS  TREŚCI

Streszczenie	4

1	Dane ogólne	5

1.1	Przedmiot opracowania	5

1.2	Podstawa opracowania	5

1.3	Cel i zakres opracowania	5

2	Podstawowe dane o przedsięwzięciu	7

2.1	Rodzaj i skala przedsięwzięcia	7

2.1.1	Usytuowanie przedsięwzięcia w terenie	7

2.1.2	Powierzchnia i parametry przedsięwzięcia	7

2.1.3	Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu	8

2.1.4	Pokrycie nieruchomości szatą roślinną	8

2.2	Charakterystyka planu zagospodarowania przestrzennego	8

2.3	Rodzaj technologii	9

2.4	Dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia	9

2.4.1	Prace budowlane	9

2.4.2	Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii	11

2.5	Warianty przedsięwzięcia	11

2.6	Rozwiązania chroniące środowisko	12

3.	Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastsowaniu rozwiązań chroniących środowisko	13

3.1	Oddziaływanie prac budowlanych na środowisko	13

3.2	Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji	14

3.2.1	Określenie oddziaływania w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego	14

3.2.2	Określenie oddziaływania na glebę i wody podziemne	14

3.2.3	Określenie oddziaływania w zakresie gospodarki odpadami	15

3.2.4	Określenie oddziaływania w zakresie emisji hałasu do środowiska	15

3.2.5	Określenie oddziaływania na przyrodę ożywioną	15

3.2.6	Oddziaływanie przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.	16

3.2.7	Potencjalne transgraniczne oddziaływanie na środowisko	17

ZAŁĄCZNIKI

Z 1	Wypis z ewidencji gruntów.

Z 2	Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na planie miasta.

Z 3	Koncepcja przebiegu narciarskich tras biegowych.

Z 4	Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr TW-6015-21/1/1/Ka/08 z dnia 5.06.2008.

Z 5	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Z 6	Mapa obszaru Natura 2000.

# Streszczenie

- W opracowanej karcie informacyjnej przedsięwzięcia określono zakres i skalę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk”, która realizowana będzie przez Urząd Miejski w  Szczyrku.

- Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach dotychczas wykorzystywanych rolniczo oraz częściowo na działkach leśnych. Inwestor uzyskał już decyzję Marszałka Województwa Śląskiego wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

- Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z celami i strategią rozwoju miasta ujętą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk zakładającymi min. „zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności miasta w stosunku do sąsiednich ośrodków osadniczych o funkcjach rekreacyjnych”.

- Projektowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko poprzez:

- wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,

- emisję hałasu,

- wytwarzanie i magazynowanie odpadów komunalnych,

- pobór wódy powierzchniowej.

- Wyżej wymienione oddziaływania będą mieć charakter długoterminowy, skumulowany i chwilowy.

- Ze względu na charakter przedsięwzięcia, najistotniejsze oddziaływanie związane będzie na etapie budowy z wpływem na powierzchnię ziemi i przyrodę ożywioną, natomiast na etapie eksploatacji z emisją hałasu ( praca armatek śnieżnych i ratraka oraz hałas związany z nagłośnieniem w trakcie prowadzonych zawodów).

- W związku z eksploatacją Centrum Rekreacji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika okresowo wypompowywanego przez firmę zewnętrzną. Ścieki przewożone będą do oczyszczalni ścieków.

- Rozpatrywane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary Natura 2000 oraz obszary i obiekty poddane ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronione przyrody.

- Ze względu na istniejące uwarunkowania krajobrazowe, przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowej inwestycji w proponowanym wariancie jest optymalnym rozwiązaniem.

# 1	Dane ogólne

## 1.1	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk” lokalizowanego w obrębie ulic Sosnowej i Widokowej na działkach nr: 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944, 5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5, 5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1.

## 1.2	Podstawa opracowania

- Umowa zawarta w dniu 26.01.2009 r. zawarta m-dzy UM w Szczyrku a spółką Ekologus 
z Bielska-Białej.

- Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U..01.62.627) 
z  późniejszymi zmianami.

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019. z poźn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 91.114.492 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1127).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.04.257.2573) z późn. zmianami (Dz.U. 05.92.769 
i Dz.U. 07.158.1105).

- Program funkcjonalno-użytkowy dla planowanego przedsięwzięcia opracowany 
w Pracowni Projektowej „Archex” s.c. z Bielska-Białej w listopadzie 2008 r.

- Dane techniczne i technologiczne uzyskane od inwestora.

- Wizja lokalna.

## 1.3	Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki czyli karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk” lokalizowanego w obrębie ulic Sosnowej i Widokowej.

Rozpatrywane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
„ trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące”

należy do przedsięwzięć, które może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres opracowania obejmuje zgodnie z art.3 ust 1, pkt 5) Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku....dane o:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanego terenu i poprzednich formach jego użytkowania oraz pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

- przewidywanej ilości wykorzystywanych wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi podstawę do skierowania zapytania do Starosty Bielskiego i PPIE o ustalenie zakresu raportu niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

# Podstawowe dane o przedsięwzięciu

## Rodzaj i skala przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk” lokalizowanego w obrębie ulic Sosnowej i Widokowej.

W wyniku tych działań powstanie nowy obiekt sportowy, przeznaczony do celów rekreacyjnych oraz służący również do rozgrywania zawodów.

Obiekt będzie wykorzystywany również w lecie: do celów treningowych oraz jako crossowy tor dla rowerzystów.

Wyklucza się możliwość wykorzystania tras dla jakichkolwiek sportów motorowych.

### Usytuowanie przedsięwzięcia w terenie

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Szczyrk.

Zgodnie z fizyczno-geograficznym podziałem Polski na regiony (Kondracki 2002) dokumentowany obszar należy do prowincji Karpaty Zachodnie, podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, w jej obrębie zaś do makroregionu Beskidy Zachodnie (513.4) 
i mezoregionu Beskid Śląski (513.45).

Szczyrk leży w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego. Obejmuje powierzchnię ok. 39 km kw. Planowane przedsięwzięcie położone będzie na wysokości od 460 do 600 m.n.p.m.

Szczyrk leży nad Żylicą, potokiem, stanowiącym lewobrzeżny dopływ Soły, którego źródła znajdują się na stokach Malinowskiej Skały.

Szczyrk zajmuje górny odcinek doliny Żylicy od Skalitego i Magury, aż po Przełęcz Salmopolską. Obszar miasta przypomina dość regularny prostokąt, w którego wierzchołkach leżą: Malinowska Skała, Grabowa, Klimczok i Skalite.

Po względem administracyjnym Szczyrk to gmina miejska o charakterze turystyczno-wypoczynkowym leżąca w województwie śląskim, w powiecie bielskim, 15 km na południe od Bielska-Białej i 17 km od Żywca.

Planowane przedsięwzięcie lokalizowane będzie w obrębie ulic Sosnowej 
i Widokowej, na działkach nr: 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944, 5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5, 5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1.

Najbliższa indywidualna zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 200 m na wschód i 200 m na północny zachód od planowanego przedsięwzięcia. Natomiast na północ zlokalizowane są lasy, a na południe – rzeka Żylica płynąca wzdłuż Salmopolskiej, przy której zlokalizowana jest również indywidualna zabudowa mieszkalna.

Lokalizację planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na planie miasta – załącznik Z2.

### Powierzchnia i parametry przedsięwzięcia

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

- długość trasy	1.350/1.850 m

- powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję	48.707 m2

- powierzchnia tras (przy założeniu szerokości 5 i 9 m –

zgodnie z wymaganiami FIS minimalna szerokość trasy 9 m,

a na zjazdach możliwe 5 m	13.900 m2

- powierzchnia zieleni	32.840 m2

- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego	80 m2

- powierzchnia zabudowy budynku technicznego	70 m2

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych	1.800 m2

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy:

miejsc postojowych dla personelu i obsługi technicznej,

parkingu dla klientów.

Planuje się jedynie drogę dojazdową i miejsce postojowe dla służb medycznych.

Koncepcję przebiegu narciarskich tras biegowych na działkach przeznaczonych pod realizację inwestycji obrazuje załącznik Z 3.

### Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu

Działki tworzące teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia były gruntami rolnymi i leśnymi.

Grunty rolne objęte planowaną inwestycją zostały dopuszczone do realizacji inwestycji w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Część działek jest we władaniu Gminy Szczyrk, natomiast pozostałe są sukcesywnie wykupywane od dotychczasowych właścicieli. Wypis z rejestru gruntów stanowi załącznik do opracowania – Z 1.

Grunty leśne wchodzące w skład analizowanego terenu zlokalizowane są 
w sąsiedztwie terenów wyłączonych z produkcji leśnej.

Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach decyzją nr 1329 TW/2008 z dnia 
5.06.2008 r. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych o łącznej powierzchni 5895 m2 wchodzących w obszar analizowanego terenu. Projektowana zmiana przeznaczenia gruntów leśnych jest zgodna z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk”

Decyzja stanowi załącznik do Karty – Z 4.

### Pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Grunty rolne wchodzące w skład analizowanego obszaru pokryte są rzadką roślinnością rosnącą w małych skupiskach, w skład których wchodzą brzozy i krzewy.

Natomiast grunty leśne przeznaczone pod realizację planowanego przedsięwzięcia obejmują skrajne fragmenty zwartego kompleksu leśnego porastającego południowe stoki osiedla Migdalskiego. Wiek drzewostanów szacuje się na 40-80 lat, w skład gatunkowy wchodzą: klon, buk wiąz oraz świerk.

## Charakterystyka planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na którym lokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie posiada Miejscowy  Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Podstawowe przeznaczenie działek przeznaczonych pod planowaną inwestycję plan określa jako „zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne – otwarte takie jak: tereny sportowe 
i rekreacyjne, boiska i budowle sportowe, ujeżdżalnie, tory strzelnicze i łucznicze, pola golfowe, tereny sportów zimowych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Planowane przedsięwzięcie jest więc zgodne z ustaleniami w/w planu.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący przedmiotowy teren stanowi załącznik Z 5.

## Rodzaj technologii

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się budowa:

- trasy narciarstwa biegowego oraz crossowego toru rowerowego wraz z systemami sztucznego naśnieżania, oświetlenia, zasilania w energię elektryczną, zasilania w wodę z własnego ujęcia,

- budynku technicznego i gospodarczego,

- drogi dojazdowej,

- ogrodzenia,

- obiektów małej architektury,

oraz wyposażenie, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania tras a także obsadzenie niezbędną zielenią.

Trasy biegowe zostaną ukształtowane i wyprofilowane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi PZN i FIS, tak aby dopuszczono je do rozgrywania założonej kategorii zawodów sportowych.

Trasy zostaną wykończone jako drogi gruntowe. Krawędzie będą zabezpieczone przed osuwaniem się i wypłukiwaniem gruntu, poprzez wzmocnienie ich okrawężnikowaniem 
z kamieni naturalnych na podlewce betonowej. Zakłada się, że przeciętna grubość podbudowy z tłucznia będzie wynosić 50 cm, a wzmocnienia krawędzi na długości 70%. Wzmocnienie nie powinno wystawać ponad powierzchnię trasy.

Zasada funkcjonowania obiektu opiera się na organizacji układu dwóch tras. Pierwsza trasa o długości pętli 1 350 m zlokalizowana będzie  na wyniesionej, spłaszczonej części terenu. Przeznaczona będzie głównie do biegów sprinterskich i amatorskich oraz treningów. Druga trasa stanowi rozwinięcie pierwszej, z przedłużeniem pętli do 1850 m. Przeznaczona będzie do biegów średnio- i długodystansowych oraz rozgrywania zawodów o wyższej randze. Trasa ta zajmie niższą część terenu, w sąsiedztwie potoku Żylica. Z uwagi na łatwiejszy dostęp do tego terenu w tym miejscu przewidziano lokalizację budynku gospodarczego i technicznego, a także przewidziano zorganizowanie startu i mety wraz 
z przenośnymi urządzeniami umożliwiającymi właściwą organizację ruchu zawodników, widzów i obsługę zawodów.

W celu zapewnienia stałej warstwy śniegu na projektowanych trasach przewidziano zainstalowanie sześciu armatek śnieżnych oraz ratraka.

## 2.4	Dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia

### 2.4.1	Prace budowlane

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przygotowania terenu budowy polegającego na:

- wycince drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową obejmującą trasy 
i budynki (techniczny i gospodarczy),

- wykonaniu prowizorycznej drogi dojazdowej w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac budowlanych,

- przygotowaniu placu budowy dla obiektów kubaturowych,

- doprowadzeniu tymczasowego zasilania placu budowy w niezbędne media,

- oznakowaniu terenu zgodnie z wytycznymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

- zabezpieczeniu wyjazdu z placu budowy przed zanieczyszczeniem dróg publicznych poprzez zorganizowanie stanowiska mycia kół,

- przygotowaniu zaplecza budowy w skład którego wchodzić będą przenośne kontenery mieszczące biuro budowy i przenośne ubikacje.

W zakresie prac budowlanych niezbędnych do wykonania na przedmiotowym terenie w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

- wykonanie ukształtowania i utwardzenia terenu, a także konstrukcji wzmacniających, stabilizujących, przepustów i odwodnień powierzchniowych,

- wykonanie budynku technicznego i gospodarczego,

- wykonanie sieci systemu naśnieżającego, oświetlenia terenu i dojazdów,

- wykonanie przyłączy mediów,

- dostawę i montaż urządzeń i elementów wyposażenia technicznego,

- zagospodarowanie i rekultywację terenu,

- wykonanie prób rozruchowych.

Instalacje niezbędne do wykonania w związku z realizacja inwestycji:

- instalacja grzewcza – zamontowane zostaną grzejniki elektryczne, utrzymujące właściwą temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach,

- instalacja ciepłej wody – zamontowane zostaną podgrzewacze elektryczne z zasobnikami,

- instalacje sanitarne i naśnieżania.

Obiekt wyposażony będzie w następujące wewnętrzne instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej do zaśnieżania i hydrantowa,

kanalizacja sanitarna wewnętrzna.

Woda do obiektu konieczna do zasilania instalacji naśnieżającej i sanitarnych będzie doprowadzona, po budowie przyłącza, z projektowanego ujęcia na potoku Żylica. Inwestor zlecił wykonanie operatu wodno prawnego dla projektowanego ujęcia wody w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

Ścieki sanitarne z budynku gospodarczego i technicznego odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego. Natomiast dla zawodników i osób korzystających z obiektu sportowego ustawione zostaną kabiny sanitarne typu TOI.

Naśnieżanie przewidziano jako instalację z wykorzystaniem sześciu armatek śnieżnych, których szczegółowe parametry oraz rozmieszczenie zapewni dogodne naśnieżenie całej trasy z uwzględnieniem kierunku wiatrów, układu roślinności istniejącej i projektowanej oraz sprawności i mobilności całego systemu.

Mała architektura i zieleń.

Przewiduje się uporządkowanie terenu, wydzielenie miejsca dla widowni ( ok. 200 miejsc stojących) wzdłuż tras oraz uporządkowanie zieleni istniejącej. Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony płotem wykonanym z siatki stalowej, powlekanej o wysokości 2 m. W ogrodzeniu wykonane zostaną minimum cztery bramy rozwierane. Przedmiotowy obszar obsadzony zostanie roślinnością wysoką, średniowysoką i niską o charakterze ozdobnym, która podkreśli rzeźbę terenu, stabilizować będzie wykonane skarpy oraz osłaniać wybrane fragmenty trasy przed przewiewaniem śniegu.

### 2.4.2	Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Do celów obsługi instalacji naśnieżającej zużywane będą następujące media:

- energia elektryczna w ilości 25 kW na jedną armatkę,

- woda w ilości 87-550 l/min na jedną armatkę.

Szczegółowe ilości mediów zostaną określone w pozwoleniu wodno prawnym 
i w projekcie budowlanym.

## 2.5	Warianty przedsięwzięcia

Wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia.

Szczyrk jest miejscowością o charakterze turystycznym, w którym ze względu na ukształtowanie terenu i walory krajobrazowe przebywają turyści przez cały rok. Zimą uprawiane są sporty zimowe na licznych trasach narciarskich, a latem uprawiana jest turystyka piesza i rowerowa.

Każda inwestycja zwiększająca bazę turystyczną i poszerzająca wachlarz oferowanych atrakcji zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność miasta w stosunku do sąsiednich ośrodków osadniczych o funkcjach rekreacyjnych, co jest zgodne z celami i strategią rozwoju miasta ujętymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Szczyrk opracowanym na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu wykonanie tras narciarstwa biegowego 
i crossowego toru rowerowego, których obecnie w Szczyrku nie ma.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach pozbawionych zabudowań, z nieliczną roślinnością i w znacznej odległości od obszaru wchodzącego w skład sieci Natura 2000.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze znaczną ingerencją w terenie, 
a raczej wykorzystane zostanie naturalne ukształtowanie terenu.

W związku z planowanymi pracami zaistniała konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związana z koniecznością zmiany przeznaczenia części gruntu z obszarów leśnych na nieleśne.

Wykonanie założonych prac zapewni otrzymanie obiektu sportowo rekreacyjnego na poziomie światowym, spełniającego wymagania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Działanie to będzie miało wpływ na zwiększenie prestiżu organizowanych rozgrywek, 
a tym samym wpłynie na promocję miasta Szczyrk. Znajdujące się w otoczeniu omawianej inwestycji tereny posiadają walory turystyczno-krajobrazowe, charakteryzujące się dużym potencjałem dla rozwoju ruchu turystycznego. Przedmiotowe przedsięwzięcie stać się może bazą dla takiego rozwoju, a w szczególności jeszcze większego propagowania uprawiania sportów zimowych w tym rejonie, z możliwością wykorzystania latem przez rowerzystów, 
a więc wykorzystania całorocznego.

Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia.

Teren przeznaczony pod realizację inwestycji jest obecnie nie zagospodarowany, lecz przeznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na tereny zagospodarowania sportowo rekreacyjnego, co zakłada realizację dowolnych obiektów sportowych.

Wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia – w związku z tym – nie jest rozpatrywany.

## 2.6	Rozwiązania chroniące środowisko

Planowane przedsięwzięcie zaprojektowane zostanie w sposób chroniący środowisko naturalne.

Ochrona powietrza polegała będzie na zastosowaniu grzejników elektrycznych do ogrzewania pomieszczeń i elektrycznych przepływowych grzejników w celu otrzymania ciepłej wody użytkowej.

Ochrona wód i gleby:

w okresie trwania budowy i wykańczania robót  wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej

- drzewa, które należało będzie przenieść na inne miejsce  - przesadzał będzie na miejsce wskazane przez inwestora,

- warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni robót ziemnych – zagospodaruje na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych.

w czasie eksploatacji obiektu właściciel obiektu będzie:

- ścieki sanitarne odprowadzał do szczelnego, bezodpływowego zbiornika,

- stosował się będzie do zaleceń ujętych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do zapisów pozwolenia wodno prawnego.

# Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastsowaniu rozwiązań chroniących środowisko

## Oddziaływanie prac budowlanych na środowisko

W trakcie realizacji prac planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą prace budowlane niezbędne do wybudowania budynku gospodarczego i technicznego, wytyczenia tras oraz wykonania niezbędnych podłączeń mediów.

Bezpośrednie oddziaływanie na glebę dotyczyć będzie fazy realizacji inwestycji 
i związane będzie z usunięciem wierzchniej warstwy gleby i gruntów leżących bezpośrednio pod nią oraz wykopami liniowymi i powierzchniowymi związanymi z wykonaniem tras, obiektów kubaturowych i infrastruktury.

Prace ziemne prowadzone w terenie związane będą ze zdjęciem powierzchniowej warstwy gruntu w celu wytyczenia tras narciarskich. Humus i grunt pozyskany z wykopów 
w trakcie budowy będzie składowany w hałdach, a po zakończeniu budowy wykorzystany zostanie do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

Po wykonaniu przez inwestora wycinki drzew, po usunięciu konarów i korzeni w miejsca po wykrotach nawieziona zostanie ziemia pochodząca z wykopów, następnie ziemia ta będzie zagęszczana za pomocą sprzętu budowlanego.

W trakcie prac budowlanych nastąpi również emisja pyłów i gazów do powietrza związana ze spalaniem paliw w silnikach samochodów i maszyn budowlanych. Emisja ta będzie miała jednak charakter przejściowy.

Znaczny poziom emisji hałasu do środowiska, jaki może występować w tej fazie realizacji inwestycji wiąże się przede wszystkim z wykorzystywaniem znacznej ilości różnorodnego parku maszynowego, środków transportu oraz rozległością terenu prowadzonych robót. Niekorzystne oddziaływania akustyczne mogą występować na każdym etapie prac przygotowawczych, ziemnych, budowy a następnie montażu i będą związane 
z wykorzystywaniem środków transportowych, maszyn roboczych, napędowych oraz zmechanizowanych narzędzi podczas prowadzenia prac.

W celu zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia (hałas maszyn budowlanych, oświetlenie placu budowy) prace budowlane prowadzone będą od godziny 6.00 rano do godziny 22.00.

Bezpośrednie oddziaływanie na florę i faunę będzie miało charakter okresowy 
i związane będzie z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu oraz wycinką drzew w pasie lasu przeznaczonym pod budowę tras, jak również z hałasem powodowanym przez prace ziemne, budowlane i wycinkę drzew.

Oddziaływanie na środowisko w przypadku prawidłowej realizacji prac budowlanych nie będzie miało skutków negatywnych.

Zmiany związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia będą miały charakter przejściowy i nie spowodują trwałych przekształceń w środowisku.

## 3.2	Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji

### 3.2.1	Określenie oddziaływania w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego

W zakresie oddziaływania na stan jakości powietrza eksploatacja projektowanego obiektu zasadniczo nie wpłynie na stan jakości powietrza atmosferycznego. W programie funkcjonalno-użytkowym projektowanego Centrum Rekreacji nie przewiduje się żadnych źródeł emisji do powietrza. Budynki służące obsłudze technicznej zawodów sportowych: budynek techniczny i gospodarczy ogrzewane będą elektrycznie za pomocą pieców grzewczych. Na analizowanym terenie nie przewidziano dodatkowych źródeł ciepła ani też żadnych innych źródeł powodujących emisję pyłów i gazów do powietrza.

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości warunków śniegowych do uprawiania narciarstwa biegowego, przystosowania tras narciarskich w zimie (wyprofilowanie i ubicie), okresowo eksploatowana będzie maszyna śniegowa – ratrak 
i skuter śnieżny. Są to urządzenia wyposażone w silniki spalinowe, spalające olej napędowy. Maszyny pracować będą tylko w sezonie zimowym.

Emisja łączna pyłów i gazów do powietrza tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu pochodzących ze spalania oleju napędowego w silniku ratraka, pracującym ok. 2 godziny dziennie w sezonie zimowym kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu kilogramów.

Z uwagi na to, iż nie przewiduje się budowy parkingu i drogi dojazdowej do obiektu ogólnie dostępnej – silnik ratraka bądź skuter będzie jedynym źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza.

Tak więc można stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie będzie nieznacznie uciążliwe dla środowiska z punktu widzenia wpływu na powietrze atmosferyczne.

### 3.2.2	Określenie oddziaływania na glebę i wody podziemne

Zakłada się jak największe wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu 
z wprowadzeniem jedynie niezbędnych korekt, wynikających z konieczności uzyskania właściwych spadków, szerokości, promieni, i innych parametrów, właściwych dla narciarskich tras biegowych i crossowych torów rowerowych.

Ocenia się, iż w przypadku prawidłowej realizacji przedmiotowej inwestycji, to jest odpowiedniego posadowienia obiektów kubaturowych, zabezpieczenia tras narciarskich krawężnikami, bądź obsadzeniu runem leśnym w celu ochrony przed uruchomieniem procesów osuwiskowych oddziaływanie na glebę nie będzie miało negatywnych skutków.

W przypadku zastosowania odpowiednich zabezpieczeń zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, użytkowanie projektowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego nie wpłynie na pogorszenie jakości lub skażenie wód podziemnych.

Mało znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na zanieczyszczenie powietrza również wskazuje na mało znaczącą depozycję zanieczyszczeń do podłoża.

Rozwiązania powyższe pozwalają na stwierdzenie, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla środowiska z punktu widzenia wpływu na gleby i wody.

### 3.2.3	Określenie oddziaływania w zakresie gospodarki odpadami

Na terenie projektowanego Centrum Rekreacji, podczas organizowanych imprez sportowych oraz w trakcie korzystania z obiektu przez turystów wytwarzane będą odpady komunalne.

Sposób gromadzenia odpadów i magazynowania ich na terenie obiektu będzie zorganizowany, miejsce magazynowania będzie wyznaczone i odpowiednio oznakowane.

Utrzymaniem czystości w zlokalizowanych na analizowanym terenie budynkach zajmować się będzie wynajęta firma sprzątająca, więc za odpady w postaci opakowań po środkach czystości i inne powstające podczas sprzątania budynków odpowiadać będą owe firmy.

Ze względu na sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami, działalność prowadzona na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko.

### 3.2.4	Określenie oddziaływania w zakresie emisji hałasu do środowiska

Problem emisji hałasu w fazie eksploatacji analizowanej inwestycji może wiązać się przede wszystkim z oddziaływaniem źródeł bezpośrednich (w tym punktowych i liniowych) oraz mającego drugorzędne znaczenie tzw. hałasu „narciarskiego”.

W przypadku analizowanego obiektu drugorzędne znaczenie będzie miała również  emisja z takich źródła hałasu jak:

- urządzenie do naśnieżania trasy narciarskiej, w tym główne – źródło bezpośrednie punktowe:

- wytwornica śniegu, tzw. armatka śnieżna. Źródła tego rodzaju wypromieniowują hałas typu mechanicznego generowany przez silnik, łożyska wentylatora, kompresor oraz hałas typu aerodynamicznego wywołany turbulencyjnym, pulsacyjnym wypływem strugi powietrza i wytworzonego śniegu. Poziomy mocy akustycznej (tj. 1 m od urządzenia) aktualnie produkowanych armatek, zgodnie z danymi od producentów tego rodzaju urządzeń oraz uwzględniając rzeczywisty ich czas pracy wynosi ok. 75 dB(A),

- ratrak do ubijania tras oraz przemieszczania armatki.

Hałas wytwarzany w wyniku naśnieżania będzie występował okresowo (w tym głównie w nocy) i w zależności od warunków atmosferycznych.

- źródła bezpośrednie punktowe:

- urządzenia nagłaśniające obiektu,

- widzowie, kibice (oklaski, „wybuchy radości”, gwizdy, krzyki, trąbki, itp.).

Hałas generowany podczas zawodów sportowych jest hałasem o zmiennych wartościach poziomu dźwięku, występującym z przerwami, działającym w określonym czasie, gdzie źródła hałasu rozłożone są w czasie i przestrzeni oraz mogą nakładać się na siebie. Stąd jego uciążliwość zależy od liczby jednocześnie działających źródeł, czasu ich trwania oraz przerwy lub osłabienia ich działania.

Tak więc planowane przedsięwzięcie wpłynie w pewnym stopniu na stan klimatu akustycznego, jednak dokładne jego określenie jest trudne do oszacowania na obecnym etapie prac projektowych.

### 3.2.5	Określenie oddziaływania na przyrodę ożywioną

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będzie wynikało z periodycznej emisji hałasu wynikającej z organizacji zawodów narciarskich, mogącej powodować okresowe płoszenie zwierzyny (w zależności od gatunku zwierzęcia oraz ukształtowania terenu wrażliwość na hałas może wynosić od kilkunastu do kilkuset metrów). Ponadto oddziaływanie na przyrodę związane będzie z trwałym utrzymywaniem zielonych terenów odlesionych – przeciwdziałanie sukcesji jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania tras.

Mało znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na zanieczyszczenie powietrza wskazuje na mało znaczącą depozycję zanieczyszczeń do podłoża, brak oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy, a w konsekwencji także na zdrowie zwierząt i ludzi.

Tak więc można stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla ludzi, zwierząt i otaczającej roślinności.

### 3.2.6	Oddziaływanie przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obszar Natura 2000.

Rozpatrywane przedsięwzięcie leży poza obszarem sieci Natura 2000 „Beskid Śląski” (kod obszaru: PLH240005).

Obszar Natura 2000 Beskid Śląski zajmuje powierzchnię 26 158,59 ha, usytuowaną w masywach górskich Beskidu Śląskiego, z niewielkimi fragmentami w obrębie Pogórza Śląskiego i Kotliny Żywieckiej. Większość powierzchni zawiera się w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, jak również Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Tereny wchodzące w skład obszaru Natura 2000 w ok. 80% należą do Skarbu Państwa (głównie w zarządzie LP), pozostałą część stanowią tereny prywatne, gminne i wspólnot gruntowych.

Trzon obszaru tworzą dwa pasma górskie: Czantorii i Stożka oraz Baraniej Góry, zbudowane głównie z piaskowca godulskiego. Występuje tu szereg malowniczych form skalnych, takich jak: progi i wodospady w dolinach potoków, liczne formy skałkowe oraz różnorodne formy osuwiskowe powierzchniowe i podziemne. Lasy, to głównie wtórne monokultury świerkowe. Naturalny las jodłowo-bukowo-świerkowy w wieku ok. 200 lat zachował się tylko na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry. Tereny położone na Pogórzu Śląskim i w Kotlinie Żywieckiej są miejscem występowania bardzo rzadkich w regionie muraw kserotermicznych.

W granicach przedmiotowego obszaru sieci Natura 2000 zlokalizowanych jest 8 rezerwatów przyrody (Barania Góra, Czantoria, Kuźnie, Stok Szyndzielni, Wisła, Zadni Gaj, Dolina Łańskiego Potoku, Jaworzyna), 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Cygański Las, Dolina Wapienicy) oraz szereg pomników przyrody.

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) „Beskid Śląski” posiada duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności – zidentyfikowano tu 16 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jednak bezpośrednio w analizowanym terenie nie występują typy siedlisk, z uwagi na które powołany został przedmiotowy obszar. Występujące tu podstawowe zbiorowisko roślinne nawiązuje swoim składem gatunkowym i fizjonomią do dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego Abieti-Piceetum montanum, który mieści się w grupie górskich borów świerkowych (kod: 9410) wymienionych w Standardowym Formularzu Danych obszaru Natura 2000, należy jednak pamiętać, iż zbiorowisko to ma wtórny charakter i jest wynikiem prowadzonej w przeszłości gospodarki leśnej. Należy również zaznaczyć, że potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym jest dla tego obszaru żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-fagetum w odmianie zachodniokarpackiej, formie podgórskiej, co również wskazuje na wtórny charakter występującego obecnie zbiorowiska. SDF przedmiotowego obszaru podaje, że znaczenie dla obszaru Natura 2000 Beskid Śląski ma tylko część borów świerkowych – wyłącznie zbiorowiska górskie, których naturalne występowanie stwierdza się w masywie Baraniej Góry, Glinnego, Magury Radziechowskiej, czy też Zielonego Kopca.

Na obszarze SOO, nie będących parkami narodowymi i rezerwatami, dopuszczalne jest użytkowanie gospodarcze, chociaż z uwagi na typy siedlisk, będących podstawą wyznaczenia obszaru, mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Obowiązuje zasada, że użytkowanie nie może spowodować zaniku określonego typu siedliska, zmniejszenia jego powierzchni czy zaburzenia jego struktury i funkcji.

W przypadku projektowanej inwestycji nie istnieje ryzyko i zagrożenie pogorszenia kondycji jakiegokolwiek priorytetowego zbiorowiska lub gatunku, w wyniku jej realizacji 
z uwagi na kilkuset metrową jej odległość od południowo-wschodniej granicy obszaru Natura 2000.

Pomniki przyrody.

Najbliżej miejsca planowanego przedsięwzięcia tj. w odległości 70 m zlokalizowany jest obiekt prawnie chroniony w oparciu o Ustawę o ochronie przyrody (Dz.U.1991.114.492). Jest to Jaskinia Skalna zwana „Lodową” położona ok. 40 m nad poziomem potoku Żylica na działce leśnej nr 5954.

Jaskinia Lodowa, położona na południowo-wschodnim stoku Hyrcy wzięła swoją nazwę od nacieków lodowych pokrywających ściany i podłoże właściwie przez cały rok. Wejście do jaskini znajduje się na skraju. Mały otwór prowadzi do dużej sali, która ma około 17 m długości i 5 m wysokości. Długość Jaskini Lodowej wynosi 32 m, najniższy punkt jest położony 4 m poniżej wejścia.

Jaskinia ta jest pomnikiem przyrody nieożywionej ujętym w rejestrze Tworów Przyrody Poddanych Pod Ochronę. Działka, na której zlokalizowana jest wspomniana jaskinia nie wchodzi w obszar planowanego przedsięwzięcia.

Tak więc realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływała negatywnie na wspomniany pomnik przyrody.

### 3.2.7	Potencjalne transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje dotyczące zakresu i skali oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na otoczenie, pozwalają na stwierdzenie, iż rozpatrywanie skutków transgranicznego oddziaływania na środowisko byłoby nieuzasadnione.