O G Ł O S Z E N I E

Miasto Szczyrk , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (33) 82 950 00, fax. 81-78-763

REGON  000525286 NIP 937-16-53-267 województwo: śląskie, powiat- Bielsko-Biała,

internet: www.um.szczyrk.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: ”Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk”

I. Przedmiot zamówienia obejmuje :

Wspólny Słownik Zamówień :CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9,45110000-1, 45230000-8, 45340000-6, 45260000-7, 45231300-8, 45314200-3, 45315600-4.

Zagospodarowanie terenu  stanowi pętlę ścieżki narciarskiej służącej latem jako trasa rowerowa (po uprzednim przystosowaniu profilu poprzecznego i regulaminu). Trasę (przebiegi), nachylenia i rozwiązania szczegółowe zrealizowano w oparciu o wymagania Zamawiającego.

W ramach projektowanego zagospodarowania przewidziano układ dróg wewnętrznych z płyt

ażurowych, plac manewrowy, ściany oporowe stabilizujące grunt (wg części konstrukcyjnej),

ogrodzenie częściowe, odwodnienie terenu, ujecie wody do celów naśnieżania (bez pompowni –studnia).

1. CZEŚĆ KONSTRUKCYJNA

1.1. SCIANKI OPOROWE (PALISADA)

W celu zabezpieczenia odcinków trasy biegowej przewidziano wykonanie ścianek oporowych

(palisady) metodą pali wierconych z odciągami. Przyjęto wykonanie palisady grupowej,                  w postaci rzędów pali o długości 3,9 m. Pomiędzy grupami należy pozostawić szczelinę                   o szerokości 10,0 cm na przepływ wody gruntowej. Pale będą wiercone w większości                     w wietrzelinie i skale. Przewidziano pale o średnicy 30 cm. Zbrojenie pali w postaci 6 prętów #18 po obwodzie. Beton klasy B30, stal gatunku 14HNMBCu. Część powyżej gruntu należy wykonać jako beton monolityczny przedłużając zbrojenie pali do góry. W górnej części palisady przewidziano belkę oczepową pracującą na zginanie poziome o przekroju 40 x 30 cm. W belce przewidziano zamocowanie cięgien o średnicy #48 ze stali gat. 14HNMBCu. Przewidziano cięgna długości 10,0 m, w rozstawie co około 2,0 m, wprowadzone w grunt po katem około 150. Każde cięgno zakończone jest buławą o długości około 4,0 m, mocowana w zwietrzelinie skalnej. Ścianki oporowe z pali wierconych wykonać z poziomu terenu przed niwelacja. Przed wykonaniem ścianki oporowej należy wywiercić                 i zainfekować kotwy ścianki o nośności min. 314kN. Kotwy rozmieścić zgodnie z rysunkiem. Po związaniu iniektu należy wykonać próbę nośności na wyrywanie zgodnie z norma

PN-83/B-02482. Długość ściany i długość słupów określono w oparciu o niwelacje terenu. Jej dokładna wysokość i długość należy ustalić po wykonaniu makroniwelacji i wytyczeniu trasy w uzgodnieniu z geotechnikiem i konstruktorem.

1.2. SCIANA OPOROWA KATOWA PRZY DRODZE

W celu zabezpieczenia drogi przewidziano żelbetowa. Płytę fundamentowa skierowano w stronę stoku. Wysokość napierającego gruntu od poziomu terenu wynosi około 2,5 m. Grubość ściany i grubość płyty dolnej wynosi 0,35 m. Grubość ściany w górnej części. Beton klasy

B25, stal klasy A – IIIN. Wodoszczelność W8, mrozoodporność F150.

1.3. WARUNKI GRUNTOWE

Stwierdzono, że starsze podłoże budują utwory kredy. Jest to tzw, flisz karpacki, reprezentowany przez warstwy godulskie, wykształcone jako kompleks łupkowo – piaskowcowy. Zbocze zbudowane jest z materiału grubo okruchowego wypełnionego materiałem gliniastym. Materiał ten podlegał transportowi po zboczu. wg. opinii geotechnicznej obecnie zbocze jest stabilne. Podłoże budują następujące warstwy:

- Warstwa Ia – glina pylasta lub piaszczysta twardoplastyczna IL = 0,20 o miąższości około 0,70m.

- Warstwa Ib – koluwialne rumosze kamieniste z partiami o większym zaślinieniu, Grunty te są   luźne na pograniczu średniozagęszczonych glina pylasta lub piaszczysta twardoplastyczna ID = 0,30 o kilkumetrowej miąższości.

- Warstwa II – skała twarda – piaskowiec przewarstwiony cienkimi laminami łupka ilastego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r., (Dz. U. z dnia 8 października 1998 r.) obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Podłoże dobrze dogęścić ciężką  płytą wibracyjną.

1.4. WZMACNIANIE SKARP

Wszystkie skarpy o nachyleniu od 30÷600 należy zabezpieczyć antyerozyjnie geokratą o średniej komórce i wysokości 0,1 m, wypełnionej humusem. Parametry geokraty nie powinny być gorsze od kraty TABOSS mGT. W miejscach wypływu wody ze skarpy należy wykonać drenaż  wgłębny zgodnie z częścią wod-kan. Zasypkę ścianki oporowej wykonać gruntem rodzimym, stabilizowanym 5% dodatkiem cementu zagęszczając go przy wilgotności optymalnej do IS ≥0,97. Skarpy, które powstaną w wyniku niwelacji obiektu należy zabezpieczyć przed erozja i lokalnymi zjazdami geokratą jak wyżej.

Ponieważ nachylenie projektowanych skarp jest mniejsze od 45°, a grunt je tworzący znajduje się w stanie co najmniej twardoplastycznym, można uznać, że wykonanie wzmocnień za pomocą geokraty w części zabezpieczy ich stabilność. Niemniej jednak ze względu na warunki lokalne istnieje potrzeba wykonania ścianek oporowych. Palisade należy wykonać tak, aby nie zakłócić przepływu wody gruntowej – nie powodować jej spiętrzenia co mogłoby zdestabilizować cały stok. W celu zabezpieczenia odcinków trasy biegowej przewidziano wykonanie ścianek oporowych (palisady) metoda pali wierconych z odciągami j.w. Szczegółowy projekt techniczny posadowienia pali objęty osobnym opracowaniem wykonanym przez firmę wykonawcza. Wynika to z tego, że pewne decyzje mogą zostać podjęto dopiero w trakcie wykonywania prac, w szczególności po wykonaniu wstępnej niwelacji i oceny sytuacji przez uprawnionego geotechnika. W trakcie robót może dojść do rezygnacji z części ścianek z pali. Wszelkie prace ziemne musza być wykonane pod ścisłym nadzorem uprawnionego geotechnika. Ze względu na warunki lokalne należy liczyć się z koniecznością modyfikacji fragmentów ścianek oporowych i miejsc zabezpieczonych teokrata w trakcie wykonywanych prac budowlanych.

2. CZĘŚĆ DROGOWA – TRASY

- niezbędne prace przygotowawcze,

- rozbiórkę istniejących nawierzchni,

- wykonanie nowych konstrukcji dróg dojazdowych,

- wykonanie prac ziemnych związanych z budowa tras biegowych,

- wykonanie prac wykończeniowych.

Głównym elementem projektowanego zagospodarowania Centrum Rekreacyjnego będzie trasa

biegowa. Długość trasy będzie wynosiła1800 m, jej przebieg jest dopasowany do naturalnego

ukształtowania terenu. Pochylenia niwelet zaprojektowano tak aby jak najbardziej dopasować się do naturalnych spadków. Nie mniej jednak zakres robót ziemnych będzie dość znaczny ze względu na fakt ukształtowania odpowiedniego przekroju poprzecznego trasy. Ze względu na szerokość trasy (8 m) było konieczne zastosowanie murów oporowych.

Ponadto od obsługi Centrum zaprojektowano drogi dojazdowe. Nawierzchnie będzie wykonana z płyt ażurowych. Szerokość drogi będzie wynosić 5 m z poboczem gruntowym o szerokości 1 m. Spadek w przekroju poprzecznym będzie jednostronny o pochyleniu 2%.

(Należy również wyremontować odcinek drogi ulicy Sosnowej. Remont polegać będzie na frezowaniu istniejącej nawierzchni o grubości 4cm. Następnie należy wykonać nakładkę z warstwy wyrównawczej grubości 6cm i warstwę ścieralną grubości 4cm. – wyłączone z zakresu  zamówienia)

2.1.  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcje jezdni drogi dojazdowej zaprojektowano jako typowa i przyjęto niezbędne grubości warstw konstrukcyjnych (wg. Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) jak dla ruchu kategorii KR1 oraz warunków wodno - gruntowych G2 :

Drogi dojazdowe

- 7 cm płyty ażurowe

- 3 cm podsypka cem. – piask. 1:4

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm

- 15 cm warstwa odsączająca z piasku

2.2. ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku przewiduje się następujące elementy odwodnienia: korytka ściekowe .

2.3. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Roboty mające na celu odtworzenie i wyznaczenie tras i punktów wysokościowych oraz obsługę geodezyjna robót.

Zakres robót obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg tras, ich punktów głównych tj.

początków i końców elementów geometrycznych - łuków kołowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym,

b) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejące elementy terenowe projektowanych

urządzeń z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia,

d) wykonanie pomiarów powykonawczych i aktualizacja zasobu mapowego we właściwym

ośrodku geodezyjnym.

Roboty obejmują zdjęcie warstwy humusu pod projektowana infrastrukturę drogową .

Przewiduje się mechaniczne i ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (średnio 10 cm) na głębokość jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice robót ziemnych.

Przewiduje się zgromadzenie części objętości humusu na składowisku przyobiektowym w odległości 1 km w celu późniejszego wykorzystania. Pozostała objętość należy odwieźć na wysypisko w odległości 10km. Wykonanie wykopów i nasypów dla poszerzenia i podniesienia korony drogi oraz tras .

3. KONSTRUKCJA PLACU I DROGI DOJAZDOWEJ I TRAS BIEGOWYCH

3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu umożliwiającego spływ wód gruntowych i przenikających opadowych do projektowanego drenażu oraz zagęszczenie zgodnie z projektem. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnic się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. Wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) nie powinny być mniejsze od wartości 1,0.

3.2.  WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku spełniającej następujące warunki:

a) wskaźnik piaskowy WP > 35,

b) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być większą od 8 m/dobę,

c) wskaźnik różnoziarnistości U≥5,

d) umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,03 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12,

e) nie powinno zawierać zanieczyszczeń:

- obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% badanie według PN-77/B-06714/12.

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie według PN-EN 1744-1.

f) powinna spełniać warunek szczelności określony wzorem:

D15    ≤   5

d 85

w którym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej [mm],

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren warstwy odsączającej [mm].

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o zmiennej grubości przy użyciu  równiarki. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie.

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr.20cm i 0/31.5mm, odziarnienie tras biegowych

Warstwę podbudowy układa się na całej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmują wykonanie warstwy z kruszywa betonowego, stabilizowanego mechanicznie, łącznej grubości 25 cm układanej w jednej warstwie, na zagęszczonej warstwie odsączającej. Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń  podłużnych wymaganych w dokumentacji. Warstwę zagęszcza się walcami stalowymi wibracyjnymi gładkimi. W przypadku niedoboru materiału należy użyć kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm.

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać wymóg nieprzenikania cząstek:

D15    ≤   5

d 85

w którym

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu  podłoża.

3.3.  Warstwa wierzchnia z płyt ażurowych 58x58x7

Płyty układa się na całej powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej. Roboty obejmują wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 4 cm a następnie układanie płyt ażurowych grub. 7 cm na drogach dojazdowych. Szczeliny miedzy kostkami nie mogą wynosić więcej jak 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

4. SIECI  ZEWNĘTRZNE

- kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki;

- przygotowanie studnie pod zabudowę pompowni;

- drenaż skarp oraz murów oporowych;

4.1. UZBROJENIE LINIOWE -  KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ MURÓW OPOROWYCH

Nowo budowana kanalizacja deszczowa będzie odbierała wody deszczowe z drenażu odwadniającego mury oporowe oraz koryt odwadniających skarpy. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U Dz400-160. Na projektowanych ciągach będą wykonane studzienki rewizyjno-połączeniowe z kręgów betonowych o średnicy Dn1200 oraz studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o średnicach Dn600- Dn300.

Odwodnienie powierzchni stadionu dolnego będzie realizowane systemem drenarskim z rur z polipropylenu Dz200-160. Przed odprowadzaniem ścieków do odbiornika ścieki będą podczyszczone w osadniku zawiesiny mineralnej OZM 21 prod.np. Ecologic.

4.2. WODOCIĄG

Doprowadzenie wody na potrzeby naśnieżania do projektowanej pompowni Dn3000 będzie wykonane przewodem Dz250 PE100 SDR11. W ramach realizowanego zadania projektowego nie przewidywana jest zabudowa pomp wraz z osprzętem w projektowanej studni Dn3000.

Lokalizacja przewodów oraz urządzeń wg części rysunkowej.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- zasilanie;

- zewnętrzne sieci elektryczne;

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym.

5.1. ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/R4/416061/09 z dnia 05.03.2009 wydanymi przez ENION S.A. Rejon Dystrybucji Żywiec, obiekt zasilany będzie ze stacji transformatorowej Szczyrk Wodociągi [40123] z transformatorem o mocy 250kVA. Zasilanie zostanie zrealizowane kablem ziemnym YAKXS (lub YAKY) 2x4x120, który zostanie doprowadzony do złącza kablowego z częścią pomiaru rozliczeniowego energii w układzie półpośrednim, zlokalizowanego w granicy działki 5871/1. Złącze kablowe będzie zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej. Zamówiona i gwarantowana w warunkach przyłączenia moc elektryczna to 160kW. Wybudowanie złącza kablowego z układem pomiarowym leży po stronie dostawcy energii. Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, granicą własności będą zaciski pierwotne na wyjściu przewodów od przekładników prądowych w kierunku instalacji Inwestora (za układem pomiarowo-rozliczeniowym w złączu kablowym).

Przy złączu kablowym należącym do ENION S.A. projektuje się zabudowę złącza kablowego

Inwestora (oznaczone na planie jako ZKG), które umożliwi realizację podłączenia wewnętrznej linii zasilającej od miejsca przyłączenia. Z projektowanego złącza kablowego Inwestora zostanie wyprowadzona linia wlz typu 3x YAKY 4x240, która będzie doprowadzona do złącza rozdzielczego pokazanego na planie sieci i oznaczonego jako ZKR1. Dane znamionowe układu zasilania są następujące:

- napięcie: 3 x 230/400 V;

- częstotliwość: 50 Hz;

- układ sieciowy: TT;

- współczynnik mocy jako tgφ ≤ 0,4.

5.2. SIECI ELEKTRYCZNE

Szczegółowy zakres projektu obejmuje jedynie budowę wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 4x240 od złącza kablowego z częścią pomiaru rozliczeniowego energii do złącza kablowego oznaczonego jako ZKR1, zlokalizowanego przy budynku (kontenerze) przyszłej pompowni. Trasy projektowanych sieci elektrycznych zostały przedstawione na planie zewnętrznych sieci elektrycznych. W załączeniu zostały przedstawione szczegółowe obliczenia doboru linii kablowych głównego zasilania (wlz-ty). Sprawdzone zostały również warunki skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku zwarć w liniach zasilających. Dla realizowanych sieci i instalacji sumaryczny względny spadek napięcia od szyn rozdzielnicy głównej stacji transformatorowej nie może przekroczyć wartości 7%, a w przypadku rozruchu silników elektrycznych 15%. Stąd dobrano przekroje kabli zasilających zgodnie z wynikami obliczeń podanymi w załączniku.

Linia kablowa wewnętrznej linii zasilającej typu 3x YAKY 4x240 zostanie ułożona od złącza kablowego oznaczonego jako ZKG (usytuowanego w granicy działki 5871/1) w kierunku projektowanego ujęcia wody dla potrzeb armatek śnieżnych z pompownią główną. Przy pompowni zostanie zabudowane pierwsze kablowe złącze rozgałęźne oznaczone jako ZKR1. Kable elektrycznych sieci zewnętrznych będą prowadzone w ziemi. Na trasie projektowanej linii kablowej nie występują przejazdy, stąd nie trzeba kabli chronić rurami ochronnymi zabezpieczającymi kablami przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable należy układać na głębokości 0,7m.

Wszystkie roboty kablowe należy wykonywać zgodnie z normą nr N SEP-E-004. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Instalacje i sieci elektryczne stacji pracować będą w układzie TT. Wzdłuż układanych kabli wlz

należy układać bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4, do której należy podłączać szyny PE złączy

kablowych. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wyłączenie w układzie TT, dla projektowanej linii kablowej objętej projektem, będzie

zrealizowane za pośrednictwem wkładek topikowych bezpieczników.

Dla potrzeb ochrony przeciwprzepięciowej w głównym złączu kablowym ZKG zostaną zabudowane ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B a w złączach rozdzielczych i rozdzielnicy budynku gospodarczego ochronniki klasy C.

6. WYKONANIE  GEODEZYJNEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ .

7. Pokrycie ewentualnych kosztów odbiorów robót, inspektorów działających z ramienia  gestorów sieci podlegających przebudowie.

Wszelkie użyte w dokumentacji i materiałach przetargowych nazwy własne nie służą wskazaniu konkretnego producenta lub dostawcy, lecz stanowią jedynie  odniesienie do minimalnych wymaganych przez Zamawiającego  parametrów technicznych bądź jakościowych. Każdy zaprojektowany materiał bądź element może zostać zastąpiony przez inny równoważny, zaproponowany przez oferenta pod warunkiem zachowania przewidzianych w projekcie kryteriów.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca

Szczegółowy zakres  robót określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje  udzielenie  zamówień uzupełniających .

II . Wymagany termin realizacji zamówienia od podpisania umowy  do 30.09.2010 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia  - w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  :

- Potencjał techniczny, w tym minimum :

- 2  koparki jednołyżkowe napędzaną na wszystkie osie lub na podwoziu gąsienicowym o

pojemności łyżki do 0,25-0,60m3 ;

- 1  spycharkę gąsienicową;

- 1  ładowarkę;

- 2  samochody samowyładowawcze o pojemności do 5 -10 t;

- 2  pompy spalinowymi;

- 1  walec statyczny samojezdny 10 t;
- 1  walec wibracyjny 7,5 t ;

- 3  ubijarki spalinowe- płyta ;

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: kierownicy robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych  i kanalizacyjnych,

- W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują:

- posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż

500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

przedstawi inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.;

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV. Wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 41.997,83 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy  dziewięćset  dziewięćdziesiąt siedem złotych  83/100)

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.05.2010r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : ” Budowę Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk.”

3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego.

4. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert

6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  Pzp.

V. Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VII. Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  - Mariusz Pindel

tel. (033)-82-950-27, lok.27w godzinach od 800 do 1500

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4.

VIII. Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2010r., o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2010r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego,             43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31.

IX. Termin związania ofertą - 30 dni.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/trasybiegowe